Инфраред термометър RAY / Кат.№ 31.1136.10

Въведение:

С този термометър може да направите безопасно безконтактно измерване на температура. Измерването  продължава около една секунда без опасност от поражение от високата или ниска температура. С лазерната точка може точно да се фокусира мястото на измерване:

Функционалност:

- 2х1.5V батерии тип ААА, които не са включени в комплекта.

- Широк LCD дисплей с подсветка, с възможност за изключването и.

- Автоматично изключване след 8 секунди.

- Възможност за измерване в градуси Целзий и Фаренхайт.

- Лазерна точка за определяне мястото на измерване, с възможност за изключването и.

Измерване:

Насочете към измервания обект и натиснете бутона за измерване.

Отчетете температурата след секунда.

Разстояние, големина на петното за измерване и поле на видимост:

Когато разстоянието до обекта ( D ) на измерване се увеличава, големината на петното за измерване ( S ) също се увеличава. При отношение D:S=12:1 точността на измерването намалява, затова е необходимо измервания обект да бъде максимално близо.

Инструкции за безопасност:

- Не излагайте Вашия термометър на електро магнитни вълни излъчени от индукционни нагреватели и микровълнови печки. Стойността на измерването може да бъде повлияна от силни радио смущения които са повече от 3V на метър, като това може да има дългосрочен ефект върху уреда.

Внимание

- Не гледайте директно в лазерния излъчвател, това може сериозно да увреди Вашето зрение.

- Пазете уреда от деца

- Пазете уреда от термичен шок ( рязка промяна на температурата )

- Не оставяйте уреда близо до високо температурни обекти.

- Не се препоръчва за измерване на човешка температура

- Сменяйте батериите когато се появи средния символ за разредена батерия.

- Сменяйте батериите само когато сте сигурни че уреда е изключен.

- Изхвърляйте батериите само на указаните за това места.

Проблеми при експлоатация:

- Ако на екрана е изобразен символа „Hi” или „Lo”,  измерваната температура е извън обхвата на термометъра.

- Ако на екрана е изобразен символа “Er”, извадете батерията за 1 минута и включете отново. Ако грешката не изчезне, свържете се с сервиза.

- Дисплея не се включва – Натеснете пусковия бутон

– Проверете поляритета на батериите

– Сменете батериите

Ограничения при измерване:

- Не се препоръчва измерването на температура на лъскави и полирани метални повърхности ( неръждаема стомана, алуминий и др. )

- Термометъра не може да измерва през прозрачни повърхности като стъкло и пластмаса. Той ще измери температурата на повърхността на измервания обект.

- Дим, пара и прах ще доведат до грешно измерване на температурата.

Грижи и почистване.

- Сензорната леща е най-деликатната част от термометъра. Моля предпазвайте сензора от замърсяване. Внимателно почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или медицински спирт.

- Съхранявайте уреда при температури от -20 (C do +65 (C

Характеристики:

Температурен обхват:	 	-50..+500 (C ( -58..+932 (F)

Точност:			 	±1,5 (C ( 0...500 (C ) или 1,5% от показанието.

±3 (C (-50(...0 (C)

Работна температура: 		0..+40(C ( 32...104(F)

Температура на съхранение:	-20..+60(C (-4..140(F)

Време за измерване:		под 1 секунда

Оптическа резолюция: 		12:1

Излъчване: 			0,95 фиксирано.

Размери: 			39х76х145мм

Тегло: 				108г ( с батерии )

Производител: TFA Dostmann GmbH, Germany

Страна на произход: Германия

Представител за България: Микросис Ко ЕООД,

София, ул.Проф.Христо Вакарелски №13, магазин №1

Тел.: 024448154 , тел./факс: 02/9628154, E-mail:office@microsys.bg

www.microsys.bg